## Slide 1: RISC-V IOMMU イントロダクション

## Slide 2: IOMMUとは
入出力デバイスのためのメモリ管理ユニット(MMU)
  IOデバイスをシステム・メモリに接続するためのユニット
各デバイスに対して、IOMMUはデバイス・コンテキスト(DC)を設定
  コンテキストを用いて、デバイスに対する個別の仮想アドレス空間とパラメータを関連付ける
各デバイスに対して、識別用のデバイス識別子を割り当てる
  最大 24-bitのdevice_id
  PCIeの場合：
    {PCIバス番号(8-bit), デバイス番号(5-bit), ファンクション番号(3-bit)}のtriplet/RID
    最大8-bitのセグメント番号
変換手順
  IOVA(IOデバイスの仮想アドレス)
  何かしらのアドレス
  SPA (スーパバイザ物理アドレス)

## Slide 3: 共有仮想アドレッシングのサポート
CPUプロセスとデバイスのアドレス空間を共有する
デバイスにアドレスをバインドし、バッファに対してDMAを実行する
実現方法
  CPUプロセスのコンテキストをデバイス・コンテキストに対して設定する
共有仮想アドレッシングされているデバイスの動作
  メモリ・アクセスには一意のプロセスIDが付随している
  デバイスIDと組み合わせて、プロセス・コンテキストを特定するために使用する
例: PCIe
  プロセス・コンテキストは20ビットのプロセス・アドレス空間ID(PASID: process_id)によって識別される

## Slide 4: IOMMUのテーブル・フォーマット
CPUのMMUと同じテーブル・フォーマットをサポート
  CPUのMMUとIOMMUの両方で同じページ・テーブルを使用できる
2段階のアドレス変化をサポート
  IOVA  何かしらのアドレス  PA
IOMMU内のデバイス毎に個別に仮想メモリ方式を設定できる
  デバイス: IOVAを用いてDMAを実行
  IOVAはIOMMUの仮想メモリ方式に応じて様々な場合がありえる
    SPA: スーパバイザ物理アドレス
    GPA: ゲスト物理アドレス
    VA: 仮想アドレス

## Slide 5
第1段階 | 第2段階 | IOVA | 説明
Bare | Bare | SPA (Supervisor Physical Address) | アドレス変換は行われない
Bare | !Bare | GPA (Guest Physical Address) | 第2段階でGPAをSPAに変換する メモリ保護を実行する
!Bare | Bare | VA (Virtual Address) | 第1段階でVAをSPAに変換する メモリ保護を実行する
!Bare | !Bare | VA (Virtual Address) | 第1段階でVAをGPAに変換する 第2段階でGPAをSPAに変換する メモリ保護を実行する
VA
GPA
SPA
第1段階
第2段階

## Slide 6
第1段階: Bare, 第2段階: !Bare
  IOVA = GPA (Guest Physical Address), 第1段階は事実上無効となる
  デバイス制御がVMに渡される
  VM内のゲストOSが第1段階のアドレス変換を使用しない
    (どういうこと?)
  RISC-V HARTでGステージがActiveでVSステージがBareの場合と似ている

## Slide 7: 実際のイメージ
ゲストOS
ハイパーバイザ
ゲストOS
ゲストOS
IOMMU
ネットワークカード
SPA
アドレス変換用バス
IOVA  SPA
コンフィグレーション
SPAを使ったアクセス

## Slide 8: 2. データ構造

## Slide 9: デバイス・コンテキスト(DC)
デバイスとアドレス空間を関連付ける
アドレス変換時にデバイスごとのパラメータを保持するために使用する
デバイス・ディレクトリ・テーブル(DDT)内に保持される
  DDTはRadix Treeデータ構造

## Slide 10: デバイス・コンテキスト(DC)
デバイスが複数のプロセス・コンテキストをサポートしている場合
  複数のプロセス・コンテキストをサポートするGPUなど
    複数のプロセスがGPUを共有する
    GPUはユーザ・プロセスの仮想アドレスを使用してメモリにアクセスする
  つまり、各プロセスが異なる仮想アドレス空間を持っている場合
  デバイス・コンテキストに複数のアドレス空間を識別するための process_id が設定される
  デバイスは、メモリ・アクセスの際に process_id と device_id を一緒に通知することで、アクセスさせるアドレス空間を特定する
  process_idに関連づけられたアドレス空間を用いてアクセスするために、DCはプロセス・コンテキスト(PC)と呼ばれるデータ構造を使う

## Slide 11
process_id に関連付けられたアドレス空間の選択
  Root Process Directory Table(PDT)を用いてPPNを保持する
    Radix Treeデータ構造
  プロセスコンテキスト(PC)を格納している

## Slide 12
device X
IOMMU
CPU
process A
process B
process Aとprocess Bが
device Xを使用している場合
Device Context
process A
process B
device Y
process C
Device Context
process C
device X
process A
DDT
PDT
device ID
process ID